| Технические параметры | Быстродействующий дорожный шлагбаум |
| --- | --- |
| Напряжение питания | -230В (+ 6% - 10%) 50 (60) Гц |
| Электрический двигатель | 24В постоянного тока, температурный датчик контроля тепловой защиты |
| Блок управления | Встроенный, 8 уровней программирования, функция обнаружения препятствий, автодиагностика неполадок |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Потребляемый ток | 1,3 А |
| Крутящий момент | 600 Нм, автоматическая регулировка усилия в зависимости от погодных условий |
| Интенсивность использования | Интенсивная |
| Концевой выключатель | Электромеханический |
| Скорость открывания/закрывания | 4…8 сек, регулируемая |
| Время задержки до автоматического закрывания | От 1 до 30 сек., регулируемое |
| Рабочая температура | - 40 + 50 гр. С min/max |
| Максимальная длина стрелы | 8 метров |
| Максимальная ширина перегораживаемого проезда | 8 метров |
| Подключаемые внешние устройства | Фотоэлементы, сигнальная лампа, антенна, блок-модуль GSM |
| Габариты корпуса шлагбаума | 500 х 250 х 1350 мм |
| Защита корпуса | Лист металлический 2 мм. |
| Покраска | Порошковая, цвет серый |
| Элементы безопасности | Светоотражающие наклейки на стреле, дюралайт |
| Замок корпуса | Врезной |
| Класс защиты | IP 54 |

Технические характеристики Шлагбаум GARD 8000/6 (дюралайт)

ООО «ВОРОТА РУСИ»

2020 г.