| Технические параметры | ШАО «ЗАСЛОН 6» |
| --- | --- |
| Напряжение питания | -230В (+ 6% - 10%) 50 (60) Гц |
| Электрический двигатель | Nice RB250HS, высокоскоростной, самоблокирующийся, 24В постоянного тока, температурный датчик контроля тепловой защиты |
| Блок управления | Встроенный, 8 уровней программирования, функция обнаружения препятствий, автодиагностика неполадок |
| Потребляемая мощность | 430 Вт |
| Потребляемый ток | 2,1 А |
| Усилие | 400 Н, автоматическая регулировка усилия в зависимости от погодных условий |
| Рабочий цикл | 50 циклов/час |
| Концевой выключатель | Электромеханический |
| Скорость открывания/закрывания | 44 см/сек, регулируемая |
| Время задержки до автоматического закрывания | От 1 до 30 сек., регулируемое |
| Рабочая температура | - 40 + 50 гр. С min/max |
| Максимальная длина стрелы | 10,5 метров |
| Максимальная ширина перегораживаемого проезда | 8 метров |
| Откатная система | РОЛТЕК, Россия, Санкт-Петербург |
| Расстояние по осям роликовых опор | 800 - 1200 мм |
| Подключаемые внешние устройства | Фотоэлементы, сигнальная лампа, антенна, блок-модуль GSM |
| Габариты корпуса шлагбаума | 1250 х 500 х 1250 мм |
| Защита корпуса | Лист металлический 2 мм. |
| Покраска | Порошковая, цвет: красно-белый – корпус, белый – стрела |
| Элементы безопасности | Светоотражающие наклейки на стреле |
| Замок корпуса | Врезной |
| Класс защиты | IP 44 |

Технические характеристики антивандального шлагбаума откатного типа

«ЗАСЛОН 6»

ПАТЕНТ РФ RU2613707

ООО «ВОРОТА РУСИ»

2020 г.